## Slide 1: 互联网络体系结构及其安全课程大作业
2018/11/1

## Slide 2: 课程大作业
4 人一组（共29人，其中一组5人）
开题 ppt汇报时间：第9周（11月15号）
初步定于最终ppt汇报时间第15-16周，大作业书面报告：第17-18周
  下周进行P4、NFV、OVS、mininet、floodlight等工具介绍

## Slide 3: 题目1: P4语言实现数据中心场景交换机
背景
P4是一种用于编写可编程数据平面程序的领域特定语言，使管理员能够灵活地定义可编程网络设备的数据包处理行为，具有协议无关性、跨平台性、灵活性的特点。传统交换机典型功能有 Basic L2 Switching(Flooding, learning and STP), Basic L3 Routing (IPv4 and IPv6) 和 Basic ACL(MAC and IP ACLs)等。近年来数据中心作为云计算等的基础设施，其承载业务(big data application, multi-tenant service…)对数据中心内的交换机提出了更多的需求。
题目参考
用P4语言重点实现数据中心场景交换机的功能，如
网络虚拟化（用于支持多租户和灵活虚拟机迁移）：Tunneling: VXLAN and NVGRE (including L2/L3 Gateway), Geneve, GRE and IPinIP; MPLS: LER, LSR, IPVPN, VPLS, L2VPN 等
Qos与数据平面测量（由数据中心流量特点决定）：Microburst微突发流量检测、流信息（分布、数目）统计、大象流检测、Advanced 流调度算法等等
并思考总结是否交换机的所有功能都能够用P4语言实现？P4语言和可编程交换机的优势和局限？

## Slide 4: 题目2: 利用SDN/NFV支撑网络安全
背景
  SDN带来了动态数据流管理、网络全局视图和网络可编程性，NFV增强了网络功能的弹性和灵活性。传统网络安全研究通常可以分为三类，SDN给这三类都带来很大的提升空间
    Prevention（预先定义访问规则，防止安全问题发生）
    detection（有效发现已经出现或即将出现的安全问题）
    mitigation（及时处理网络安全问题）
题目参考
  使用SDN提供的监控能力和全局视图来动态检测安全问题，如DoS attack，botnet，网络入侵等
  使用SDN的流控能力和NFV的弹性实现特殊场景下的安全防护措施，如为数据中心提供DoS防御，加强企业网的安全准确性等
补充资料：Bohatei: Flexible and Elastic DDoS Defense, security15
PSI: Precise Security Instrumentation for Enterprise Networks, NDSS17

## Slide 5: 题目3: SDN数控平面一致性安全研究
背景
  SDN分离了数据平面和控制平面，在带来巨大管理收益的同时也带来不可忽略的安全问题，控制平面和数据平面存在短暂的状态不一致性
题目参考
  传统网络下控制平面和数据平面紧耦合，SDN带来了数据平面和控制平面的分离，必将带来控制平面状态和数据平面状态的短暂不一致，而这不一致很容易被攻击者利用，造成严重后果。分析和利用现有SDN数据控制平面的短暂一致性，尝试挖掘攻击后果，并提出相应的防护措施。
补充资料：Identifier Binding Attacks and Defenses in Software-Defined Networks, security17
Attacking the Brain: Races in the SDN Control Plane, security17

## Slide 6: 题目4 NFV组链方式探究
背景
现在NFV 中存在service function chain (SFC)的需求，即将多个NF组成一条链来提供更复杂的服务。目前主流的组链方式存在两种，即NetVM和Netbricks，但其实验结果均基于简单NF进行测试，缺乏较强的现实说服力。
题目参考
将开源的NF如iptable等移植到现有两个平台，通过对两个平台的性能、灵活性等方面进行对比，讨论展望将来NFV组链的发展趋势

## Slide 7: 题目4 NFV组链方式探究 (补充资料)
NetVM参考资料：
NetVM: high performance and flexible networking using virtualization on commodity platforms. NSDI14
OpenNetVM: A platform for high performance network service chains. HotMIddlebox16
Netbricks参考资料：
SoftNIC: A software NIC to augment hardware. Technical Report UCB/EECS
NetBricks: Taking the V out of NFV. OSDI 16
Iptables：https://git.netfilter.org/iptables/
Snort：https://www.snort.org/

## Slide 8: 题目5: 文献综述类
题目参考（选一个即可）
(1) Network programability是网络发展历史上的一个重要问题。请分析network programability历史上的努力（例如主动网络）与今天的network programability技术的区别，为何前面的没有成功，而近年来这些技术得到更大关注。
(2) SDN，NFV这类可编程网络构架，与TCP/IP这类分层协议的网络体系结构，到底两者之间是什么关系，是竞争、替代，还是什么其他关系？请就此展开文献调研和论文论述。
(3) 随着更多的社会基础设施转移到互联网上，网络空间安全正变得日益重要。现实生活中网络安全问题层出不穷，屡禁不止，请从体系结构的角度分析其原因，并结合思考和调研提出自己的解决思路。

## Slide 9: 其他题目
SDN控制器核心功能的安全性：SDN控制器防护
  SDN实现IPv4/6互通
  ……
  欢迎自主创新想法